بهسازی اندازه بافر و ظرفیت ایستگاه کاری در خطوط تولید Serial-Parallel بر اساس الگوریتم Chaos-Genetic

چکیده

اخیرا بسیاری از خطوط تولید ساختارهای پیچیده ای از قبیل توازی، دوبارهکاری و غیره دارند که در این میان خط تولید سریال- موازی (Serial-Parallel production Line) یکی از روشهای عمومی در بسیاری از صنایع مدرن است. الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای مورد استفاده برای بررسی S-PPL میباشد. در این تحقیق سعی شده تا بهترین طراحی S-PPL را که بازده را ماکزیمم کند با بهینه سازی سه متغیر اندازه بافر بین هر جفت ایستگاه کاری، تعداد ماشین در هر ایستگاه و انواع دستگاهها را با استفاده از الگوریتم کیاس- ژنتیک (CGA) بیابیم. برای انجام این کار یک روش جدید مبتنی بر CGA برای یافتن بهترین طراحی از  S-PPL ارائه شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که همواره در صورتی که CGA مورد استفاده قرار گیرند نسبت به الگوریتم ژنتیک نتایج مناسبتری خواهیم داشت.

واژه‌هاي كليدي: کیاس، الگوریتم ژنتیک، خط تولید سریال- موازی، اندازه بافر، ارزیابی عملکرد

# مقدمه

بسیاری از خطوط تولید ساختارهای پیچیده ای از قبیل توازی، دوبارهکاری و ... دارند که در این میان خط تولید سریال- موازی (S-PPL) یکی از روشهای عمومی در بسیاری از صنایع مدرن است[1]. S-PPL اساسا  برای افزایش ظرفیت یک استگاه کاری که سرعتی کمتر از دیگر ایستگاهها دارد، استفاده می گردد همچنین اثر خرابی دستگاه در طول فرآیند را کاهش میدهد[1]. برای بررسی خطهای سریال- موازی و بهینه سازی آنها محققین از روشهای متفاوتی از جمله روشهای مبتنی بر دانش(Knowledge-based methods) [1]، Simulated Anneealing [2] ، الگوریتم هیوریستیک، برنامه نویسی پویا [1] و دیگر روشهای جستجو استفاده کردهاند.

الگوریتم ژنتیک جدیدی که با [1] ارائه شده مبتنی بر روشی است که gene family arrangement method (GFAM) نامیدهاند. همچنین برای ارزیابی خط تولید سریال- موازی، هر ایستگاه کاری که خود شامل چندین دستگاه موازی است با یک دستگاه تک معادل مدل کردهاند. این کار [1] فقط الگوریتم ژنتیک را بکار بردهاند.

یکی از روشهای مورد استفاده برای بررسی اندازه بافر در خط تولید الگوریتم ژنتیک است، تقریبا همه محققین تعداد دستگاههای هر ایستگاه کاری را ثابت در نظر می گیرند و فقط روی یافتن اندازه بافر تمرکز میکنند، در [1] بهینهترین طراحی از یک خط تولید سریال- موازی که بازده تولید را ماکزیمم نماید ارائه شده که این عمل با بهینه کردن متغیرهای اندازه بافر بین هر جفت ایستگاه کاری، تعداد دستگاهها در هر ایستگاه کاری و انواع ماشینها امکان پذیر شده است.

در این مقاله ما سعی میکنیم تا با بکارگیری CGA بهینهترین طراحی از یک خط تولید سریال- موازی که بازده تولید را ماکزیمم نماید این کار با بهینه کردن سه متغیر اندازه بافر بین هر جفت ایستگاه کاری، تعداددستگاهها در هر ایستگاه و انواع ماشینها انجام شده است.

در ادامه شرح مساله بیان خواهد شد، سپس نحوه ارزیابی خط تولید در بخش 3 ارائه شده، در بخش 4 الگوریتم CGA توصیف میشود و در بخش 5 و 6 به ترتیب آزمایشات و نتیجهگیری آمدهاند.